## Slide 1: Оформление документов (акта обследования, паспорта) по результатам обследования. Формирование предложений в План адаптации.

## Slide 2: Документы при обследовании
Паспорт доступности объекта
Анкета обследования объекта
Анкета от собственника
Фотоматериалы по объекту
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
КАРТА ДОСТУПНОСТИ
Техническая документация на объект
Акт обследования объекта рабочей группой
с приложениями
Перечень конкретных
мероприятий
План адаптации
План дооборудования
объекта
Notes: От организационной модели перейдем непосредственно к порядку обследования

## Slide 3: Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Сведения об объекте |  |  |  |  |  | Характеристика деятельности |  |  | 
Наименование Вид ОСИ | Адрес | № паспорта | Название орга-низа-ции | Фор-ма собственнос-ти | Выше-стоя-щая орга-низа-ция | Вид услуг | Категории насе-ления | Категории инва-лидов | Исполни-тель ИПР
Должны быть заполнены все графы реестра.

## Slide 4: РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН Продолжение
Состояние доступности |  |  | Управленческие решения |  |  |  |  | 
Вариант обустройства объекта | Состоя-ние доступности | Нуждаемость в адапта-ции | Виды работ по адапта-ции | Срок исполне-ния | Ожидаемый результат | Дата контро-ля | Результа-ты контро-ля | Дата актуализации Карты доступности
Использовать терминологию из Методики (графы раздела Состояние доступности и графа Виды работ).

## Slide 5: Заключение по доступности делается по каждому постащику услуги
Один поставщик услуги –три объекта – три паспорта
Один
поставщик услуги–
один объект –
один паспорт
Поставщик услуги
Поставщик услуги
Поставщик услуги
паспорт
паспорт
паспорт
паспорт
паспорт
паспорт
паспорт
Один объект –
три учреждения
–три паспорта

## Slide 6
Паспорт доступности содержит интегральную оценку доступности услуги и основных функциональных зон и здания в целом (объекта, части объекта, занимаемой поставщиком услуг) по каждой категории инвалидов.
Паспорт доступности
для инвалидов общественного здания
Общие сведения об объекте
Сведения об организации
Характеристика вида услуг
Путь следования
Доступность услуги
Доступность основных структурно-функциональных зон
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доступность в целом
Управленческие решения
ДЧ - Функциональная зона доступна частично (специально выделенные пути и зоны обслуживания)
ДП - Функциональная зона доступна (при совпадении с нормативными требованиями)
ВНД - Функциональная зона недоступна (при несовпадении с нормативом)
ДУ - Функциональная зона доступна условно (отступление от норматива при оказании помощи другим лицом)
А
Б
ДУ

## Slide 7: Анкета обследования
Общие сведения об объекте
Сведения об организации
Характеристика вида услуг
Доступность услуги
(форма обслуживания)
Доступность основных структурно-функциональных зон
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доступность в целом
Управленческие решения

## Slide 8: АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Общие сведения об объекте
Сведения об организации
Характеристика вида услуг
Приложения 1- 6
Результаты обследования
Доступность услуги
(форма обслуживания)
Доступность основных структурно-функциональных зон
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доступность в целом
Управленческие решения

## Slide 9: 6 приложений к Акту
Пути движения к объекту
Приложение 1
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Приложение 2
Вход (входы) в здание
Приложение 3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Приложение 4
Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Приложение 5
Санитарно-гигиенические помещения
На транспорте
От остановки транспорта
Приложение 6
Системы информации на объекте

## Slide 10: Фиксация результатов обследования
№ п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов | 
 |  | Есть/ нет | № на плане | № фото | Содер-жание | Значимо для инв. | Содержа-ние | Виды работ
При обследовании объекта отмечается наличие или отсутствие основных структурных элементов в каждой функциональной зоне
По Справочнику структурных элементов (приложение Б) определяется его соответствие нормативным требованиям, в графе «Выявленные замечания» /«Содержание» кратко описывается суть замечаний или отклонений структурного элемента от норматива;
графе «Значимо для инвалида (категория)» отмечается категория инвалида, для которого важно, что соответствующий параметр структурного элемента имеет отклонения от установленных нормативов.

## Slide 11: Формирование маршрута обследования
Территория, прилегающая к зданию (участок) и парковка
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания
(в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Путь следования к объекту

## Slide 12: Все структурно-функциональные зоны фотографируются. Фотографии нумеруются. Фотоотчет прилагается к Акту
Рекомендуется сфотографировать вывеску с названием объекта и адресной табличкой.
Не требуется фотографировать каждый описываемый элемент, предпочтительны общие фотографии, дающие представление об объекте. Обязательно фото фасада здания с доступным входом.

## Slide 13: ПРИМЕР I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание
№ п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |  |  | Выявленные нарушения и замечания |  | Работы по адаптации объектов | 
 |  | Есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инв. | Содержание | Виды работ
2.1 | ЛЕСТНИЦА | есть | 1 | 2 | Разрушение ступеней, скользкое покрытие | О, С | Выравнивание ступеней, установка противоскользящего покрытия | ТР
2.2 | ПАНДУС | нет |  |  |  |  | Установить пандус | ТР
2.3 | Входная площадка | есть | 2 | 3 | Отсутствует ограждение |  | Выполнить ограждение | 
2.4 | Дверь входная | есть | 3 | 4 | Порог выше 2,5 см |  | Понизить порог, установить минипандус | ТР
2.5 | Тамбур | нет |  |  |  |  |  | 
 | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14: Форма обслуживания
Категории инвалидов | Вариант организации доступности | 
В т.ч. инвалиды |  | 
Передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ | ДПВ вариант Б
С нарушением ОДА | ДУ | ДП
С нарушением зрения | ДУ | ДУ
С нарушением слуха | ДУ | ДП
С нарушением умственного развития | ДУ | ДУ
Указывается один из вариантов : А, Б, ДУ, ВНД для каждой категории инвалидов
Формальный подход!

## Slide 15: Степень доступности
№№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,
1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Не имеется
2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (Г), ДЧ-И (К), ДУ (О,С)
3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (К,О, Г), ДУ (С)
4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И(К,О,С), ДУ-И(Г)
5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не имеется
6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДПВ
7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД
Состояние доступности каждой функциональной зоны необходимо определить для каждой категории инвалидов.

## Slide 16: Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
Сведения об объекте |  |  |  |  |  | Характеристика деятельности |  |  | 
Наименование Вид ОСИ | Адрес | № паспорта | Название организации | Форма собственности | Вышестоящая организация | Вид услуг | Категории населения | Категрии инвалидов | Исполнитель ИПР

## Slide 17: РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
Состояние доступности |  |  | Управленческие решения |  |  |  |  | 
Вариант обустройства объекта | Состояние доступности | Нужда-емость в адаптации | Виды работ по адаптации | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Дата контроля | Резуль-таты контроля | Дата актуализации Карты доступности
Б | ДП-И(К), ДЧ-И(О), ДУ(С,Г,У) | Входная группа, средства информации | Установка опорных поручней, установка информаторов | 2014-2015 | ДПВ |  |  | 
Виды работ и ожидаемый результат должны полностью соответствовать Паспорту доступности (очень важно!)

## Slide 18: План адаптации объекта в Паспорте и Реестре
Состояние доступности объекта
Виды работ
Планируемый результат
ВНД-И(К), ДЧ-И(С), ДП-И(О,Г)
Устройство пандуса и тактильных указателей на входе
ДП

## Slide 19: Виды работ
Не рекомендуется указывать в видах работ «Капитальный ремонт».
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НЕ СУБСИДИРУЕТСЯ ИЗ ГОСПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА».
Нельзя указывать «Текущий ремонт» без расшифровки видов работ по адаптации, которые планируются строго в соответствии со СНиП 35-01 (адаптация элементов, перечисленных в СНиП 35-01: лестницы, двери и т.п.).

## Slide 20: Виды работ в рамках адаптации
Проведение экспертизы социально значимых объектов региональной собственности с целью определения соответствия требованиям доступности для инвалидов.
Разработка проектно-сметной документации.
Мероприятия по адаптации объектов в рамках ремонтных работ, приобретение подъемных устройств для инвалидов и лифтов, дооборудование техническими средствами адаптации.

## Slide 21: Работы по адаптации
Рекомендуемые работы по адаптации в первую очередь должны быть технически осуществимы. Возможность работ капитального характера (строительство пандуса, расширение дверных проемов или тамбуров) в большинстве случаев может определить проектная организация с учетом необходимых согласований.
Мероприятия, выполняемые без проектных работ: установка поручней или горизонтальных завершений на них, маркировка ступеней; установка нового оборудования: пониженных прилавков, информационных устройств и тактильных средств информации; изменение способа обслуживания; подготовка персонала; оказание услуг в более доступном месте.

## Slide 22: Виды работ
Основные зоны объекта | вид работы
Территория, прилегающая к зданию | Не имеется
Вход (входы) в здание | Установить поручни
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Оборудовать информаторами для слепых
Зона целевого назначения здания | Не требуется
Санитарно-гигиенические помещения | Не имеется
Система информации на объекте (на всех зонах) | Дополнить специальными средствами для слепых и глухих
Все зоны и участки | Установить поручни на входной лестнице, информаторы на путях движения для слепых и табло с оперативной информацией для глухих

## Slide 23: Виды работ
Можно | Нельзя
Установка автоматических дверей (доводчиков), расширение дверных проемов, замена дверных коробок с понижением порогов | Текущий ремонт. Капитальный ремонт Замена или ремонт входных дверей
Замена лифтов с увеличением габаритов кабины и/или ширины дверей шахты и кабины. Оборудование лифта световой и звуковой индикацией | Капитальный ремонт Ремонт (замена ) лифтов
Замена напольного покрытия на нескользящее с установкой тактильных (контрастных) указателей перед опасными участками, входами на лестницы и пандусы, перед дверными проемами и поворотами путей движения | Текущий ремонт . Замена напольного покрытия

## Slide 24: Объемы видов работ
Можно
Ремонт настенного и напольного покрытия в местах демонтажа существующей сантехники при адаптации санузла для инвалидов
Нельзя
Замена всего настенного и напольного покрытия кабины при адаптации санузла для инвалидов

## Slide 25
Достоверность результатов обследования
Для обеспечения достоверности паспорт и анкета проверяются
Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов,
в ОСЗН,
руководителем организации.
Notes: Отказались от выделения ед измерения в отдельный столбец, добавили графу примечание для каждого элемента