## Slide 1: Санитарно-гигиенические помещения
Туалет для инвалидов
Душевые/ванные комнаты
Бытовые комнаты (гардеробные комнаты, раздевалки)

## Slide 2: Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан
Требования удобства
и комфортности
Допустимо отсутствие при частичной доступности - ЧД

## Slide 3: Доступность санузла для глухих инвалидов
Для инвалидов по слуху достаточно обычного санузла для посетителей. Единственное условие – табличка на дверях – ТУАЛЕТ или соответствующая пиктограмма.
Инвалиды по слуху испытывают затруднения при общении, им будет сложно выяснить место размещения санузла. Желательны указатели расположения туалетов в самом здании.

## Slide 4: Для незрячих
Для инвалидов по зрению тоже годятся обычные кабинки санузлов. Для них необходима тактильная табличка или пиктограмма, если надо различить женскую и мужскую кабину. В самой кабине рекомендуется контрастное исполнение стен и сантехники.

## Slide 5: Информирующие обозначения санузлов для колясочников
Знак доступности с указанием направления (стрелка) размещается на подходах к санузлу, на входе в помещения туалетов (тамбур-шлюз) и непосредственно у входа в кабину для инвалидов.
Пиктограммы выполняются по ГОСТ 52131-2007 «Средства отображения знаковые для инвалидов» или в соответствии с общим дизайн-проектом объекта.

## Slide 6: Кабины для инвалидов в женском и мужском туалетах или отдельная универсальная кабина
Измеряется ширина дверного проема в общий тамбур-шлюз

## Slide 7: Проходы между рядами умывальников, уборных, писсуаров

## Slide 8: Габариты кабины
Габариты кабины измеряются по площади пола. При сложной конфигурации с выступами и нишами проверяется наличие свободной зоны не менее 1,4х1,4 м.

## Slide 9: Зона для кресла-коляски рядом с унитазом
Для пересадки с кресла-коляски на унитаз рядом с унитазом должна быть свободная зона.
Со стороны пересадки поручень должен быть откидным. Если сбоку унитаза установлен стационарный поручень, пересадка невозможна и следовательно зона для пересаживания отсутствует.

## Slide 10: Зона для пересаживания
В кабине рядом с унитазом следует предусматривать свободную зону для размещения кресла-коляски.

## Slide 11: Зона у унитаза отсутствует
Нет зоны для пересадки из за неправильного размещения унитаза: по центру.
Зона пересадки отсутствует из-за раковины.
Если поручень установлен стационарным, зона для пересадки отсутствует.
Расширение дверного проема, установка доводчика или горизонтальной ручки, замена унитаза на высокий с изменением его расположения, установка поручней, установка тревожной кнопки, установка крючков.

## Slide 12: Санузел или кабина для инвалидов-опорников
Обычная кабина, оборудованная поручнями и крючками для костылей. Зона сбоку унитаза не требуется

## Slide 13: Опорные поручни у унитаза
Поручни размещаются на высоте 0,75-0,85 м
Около унитаза со стороны пересадки с кресла-коляски необходим откидной поручень. Со стороны стены обычно устанавливается стационарный поручень с креплением к стене или к полу.
Стационарные поручни

## Slide 14: Высота унитаза
45-50см

## Slide 15: Водопроводные краны рычажного или нажимного действия или управляемых электронными системами

## Slide 16: Управление спуском воды
Руководство МПК
Унитаз должен иметь электронное автоматическое управление смывом или ручное управление смывом на стороне, с которой осуществляется посадка на унитаз. Это исключает необходимость тянуться к унитазу, чтобы привести в действие смывное устройство (при этом создается опасность падения).

## Slide 17: Двусторонняя связь с дежурным или кнопка звонка

## Slide 18: Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей
Крючки для костылей должны иметь выступ 12 см и установлены на высоте 1,2 м от уровня поля. Это необходимо для размещения двух костылей. Допустимо для костылей устанавливать другие устройства или два крючка с меньшим выступом

## Slide 19: Ручки дверей
3.58 Приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ….внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости. 3.59 …Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.

## Slide 20: Аварийное освещение кабины

## Slide 21: Выключатель
Выключатель в зоне досягаемости инвалида на кресле-коляске
на высоте 1,1-1,2 м

## Slide 22: Штанга с подвесными рукоятками
Вес штанги производства Аркмет 9,5кг. Это опасно для слабовидящих. Высота нижней перекладины должна быть 140см
Облегчают пересаживание.
Должны быть легкими, чтобы не травмировать слабовидящих

## Slide 23: Зона перемещения у раковины
Раковина может быть размещена в общем тамбур-шлюзе или в кабине для инвалида.
Устанавливается возможность размещения инвалида на кресле-коляске перед раковиной. В площадь перемещения входит свободная часть пола под раковиной.

## Slide 24: Высота раковины
Измеряется высота раковины по ее верхнему краю. Высота раковины определяет возможность дотянуться до крана из положения сидя в кресле-коляске.

## Slide 25: Поручни у раковины

## Slide 26: Защитное ограждение слива раковины
Это неправильно!
Должен быть обеспечен свободный подъезд на кресле-коляске вплотную к раковине. Под раковиной необходимо свободное пространство для коленей инвалида высотой 0,67м и 0,3 м для подножки. Это будет невозможно, если у раковины есть подставка, короб с коммуникациями, ограждения.
Устранить перечисленные препятствия (подставки, экраны, ограждения) и обеспечить необходимую зону перемещения перед раковиной. Заменить раковину, заменить кран на рычажный или сенсорный.

## Slide 27: Зеркало
Зеркало устанавливается на высоте не более 1,0 м.
При более высокой установке необходимо обеспечить изменения угла наклона до 10, что обеспечит удобство обзора для колясочника, при этом инвалиду приходится держать голову в откинутом положении , что требует чрезмерного напряжения позвоночника.

## Slide 28: Замок
Дверь должна открываться наружу и замок с заверткой удобная для захвата и возможностью открыть дверь снаружи спецключом в чрезвычайной ситуации

## Slide 29
Ошибки в оснащении
Нет цветовых контрастов, не обеспечена свободная зона под раковиной из-за короба и поручня ограждения сифона, поручень у унитаза получился недостаточной длины из-за крепления на стене и наличия короба сзади унитаза.

## Slide 30: Так делать нельзя!
Это санузел, в котором оборудование можно отрегулировать с учетом потребностей конкретного инвалида: изменяется высота унитаза и раковины, регулируется расстояние между поручнями и их высота.

## Slide 31: Частично доступные кабины
Габариты кабины могут меняться в зависимости от расстановки оборудования. Частично доступной считается кабина, в которой можно разместить кресло-коляску, даже если не обеспечена зона для пересаживания рядом с унитазом.

## Slide 32: Оборудование кабины для инвалида из двух обычных

## Slide 33: Кабины личной гигиены женщин:
размеры в плане - 1,8 на 2,6 м

## Slide 34: Душевые
не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней

## Slide 35: Размеры кабин

## Slide 36: Проходы между кабин

## Slide 37: Проходы между рядами в бытовых комнатах, раздевалках

## Slide 38: Индивидуальные шкафы для одежды
размеры шкафа в плане 0,4 на 0,5 м

## Slide 39: Нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне