## Slide 1: Система информации на объекте

## Slide 2: КОНВЕНЦИЯ ООН О правах инвалидов
статьей 9 Конвенции ООН «О правах инвалидов» установлена необходимость выявления и устранения барьеров, мешающих доступности информационных, коммуникационных служб, в том числе, обеспечивающих потребителям достоверную информацию о товарах (работах, услугах).

## Slide 3: Из ФЗ О социальной защите инвалидов в РФ
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов включает в себя «надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам … и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности»

## Slide 4: Средства информации
Система средств информации зон и помещений, доступных для посещения инвалидами (особенно в местах массового посещения) должна обеспечивать непрерывность информации
о размещении и назначении функциональных элементов,
расположении путей эвакуации,
предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.

## Slide 5: Два уровня систем информации
Главная обеспечивает ориентирование по зданию в целом, подводит посетителя к заданной части здания (вход, выход, указатели направления движения к лифтам, лестницам, местам оказания услуг)
Второстепенная используется для обозначения отдельных элементов здания (кабинетов, санузлов, отдельных зон оказания услуг)

## Slide 6: Принцип задействования двух органов чувств
Альтернативное восприятие в соответствии с принципом задействования двух органов чувств возможно только в том случае, если доступна информация как минимум для двух органов чувств: зрения, слуха, осязания:
Визуальные средства
Акустические средства
Тактильные средства

## Slide 7: Классификация средств информации
Приоритет 1 : тревога, экстренное сообщение, опасность для жизни и здоровья
Приоритет 2: информационные сообщения, указатели, необходимые для принятия решений (направление дальнейшего движения)
Приоритет 3: коммуникация (ответы на вопросы) в местах обслуживания

## Slide 8: Раздел 6. Системы информации на объекте
Визуальные средства
Визуальные надписи размещения зон обслуживания
Указатели направления движения, входа, выхода
Пиктограммы (доступность, вход, выход)
Акустические средства
Речевые информаторы и маяки
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации
Аудиовизуальные информационно-справочные системы
Тактильные средства
Тактильная схема
Тактильные указатели (напольные, настенные)
Тактильные таблички

## Slide 9: Система средств информации в точках принятия решений
Основное правило: указатели направления движения должны находиться в «точках принятия решений» – на поворотах, на лестничных площадках, в лифтовых холлах.
Высота прописных букв > 7,5 см

## Slide 10
Символы представляют собой существенную помощь людям с нарушением интеллекта
Оснащение объекта надписями и иной текстовой и графической информацией в легкочитаемой и понятной форме, помощь персонала в передвижении по территории объекта социальной инфраструктуры.

## Slide 11: Указатели на путях движения
Указатели на путях движения с большим скоплением людей располагаются на контрастном фоне на высоте до 2,5 м.
Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте
от 1,4 до 1,75 м.

## Slide 12: Высота строчных букв для различных типов указателей
Расстояние от указателя до человека | Тип указателя | Высота букв
Большое расстояние | Указатели, видимые при приближении к зданию | Мин. 15 см
Среднее расстояние | Указатели направления в здании | От 5 до 10 см
Маленькое расстояние | Указатели комнат | От 1,5 до 2,5 см
Рекомендации Международного паралимпийского комитета

## Slide 13: Высота шрифта у дверей кабинетов
Не менее 1,5 см

## Slide 14: Цвет табличек и шрифта
Предпочтительны светлые оттенки текста, символов и пиктограмм на темном фоне.
На светлых стенах таблички должны быть темными

## Slide 15: Сочетания цветов в надписях
Фиолетовый | Белый
Темно-синий | 
Красный | 
 | Желтый
Черный | 
 | Зеленый
Темно-зеленый | 

## Slide 16: Бликующие поверхности
Исключать бликующие поверхности

## Slide 17: Контрастность шрифта
Лестница
2 этаж
Тип шрифта
Использовать шрифт без засечек Helvetica, Arial,Futura
Шрифт с засечками использовать не рекомендуется
Нельзя использовать курсив
Нельзя использовать римские цифры

## Slide 18: Соотношения в буквах
Буквы и цифры должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение ширины штрихов к их высоте - от 1:5 до 1:10

## Slide 19: ГОСТ 10807-78 "Знаки дорожные. Общие технические условия";

## Slide 20: Указатели расположения помещений

## Slide 21: Назначение помещений
информация о назначении помещения - рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,6 м со стороны дверной ручки;
информация должна располагаться на контрастном фоне

## Slide 22: Символ доступности СП 59.13330.2012
Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности в следующих местах:
парковочные места;
зоны посадки пассажиров;
входы, если не все входы в здание, сооружение являются доступными;
места в общих санузлах;
гардеробные, примерочные, раздевалки в зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными;
лифты и другие подъемные устройства;
зоны безопасности;
проходы в других местах обслуживания МГН, где не все проходы являются доступными.

## Slide 23: Пиктограммы (доступность, вход, выход)

## Slide 24: Однозначность толкования

## Slide 25: Знаки для колясочников
Доступно всем инвалидам, в том числе на креслах-колясках
Доступно только инвалидам на кресле-коляске
Доступно для инвалидов на креслах-колясках с сопровождающим
Туалет, доступный для инвалидов на кресле-коляске

## Slide 26: Знаки для слепых
Слепые
Слепые с белой тростью Слепые с собакой-проводником
Слабовидящие

## Slide 27: Знаки для глухих
Символ Международной Федерации Глухих, обозначающий помещения для глухих
Зона действия оборудование, усиливающего звук микрофона, для людей, чьи слуховые аппараты
оборудованы Т-образным переключателем
Зона действия оборудование, усиливающего звук микрофона посредством инфракрасного излучения и место выдачи приемников для пользователей.

## Slide 28: На элементах здания
Размер пиктограммы доступности на элементах зданий 15х15 см

## Slide 29: Высота размещения

## Slide 30: Световые табло

## Slide 31: Малогабаритные аудивизуальные информационные справочные системы
Удобный и быстрый поиск любых объектов в здании.
Наглядная демонстрация прохода к выбранному объекту.
Получение самой актуальной информации.

## Slide 32: Акустические средства

## Slide 33: Звуковой маяк у входа

## Slide 34: Речевые информаторы
Звуковой маяк, расположенный над объектом, определяет с помощью датчика движения приближение человека и воспроизводит ранее записанный звуковой фрагмент (речевое оповещение), при этом на лицевой стороне корпуса маяка включается красный светодиод. При отсутствии движения звук отсутствует, светодиод не светится.

## Slide 35: Речевые информаторы
Для слепых и слабовидящих людей желательно сочетание тактильных указателей и звуковой системы оповещения

## Slide 36: Индукционные петли для слабослышащих

## Slide 37: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ FM-СИСТЕМЫ ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ЗРИТЕЛЕЙ

## Slide 38: Говорящие таблички

## Slide 39: Средства односторонней связисвязи
В дополнение к звуковому сигналу обязательно должен быть оптический сигнал принятия вызова (для глухих)

## Slide 40: Таксофон

## Slide 41: Телефон с увеличенными клавишами

## Slide 42: Текстофон
Текстофоны внастоящее время не выпускаются.
Их заменили ПК, видеотелефоны и телефоны с текстовым выходом (факсы).

## Slide 43: Текстовые средства коммуникации для глухих
Современное средство общения с глухими – видеотелефон.
Можно воспользоваться услугами диспетчерской службы для глухих, в том числе по скайпу.
СНиП 35-01
3.56. В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха.
Текстовые телефонные аппараты (факсы) позволяют инвалиду с нарушением функции речи передать сообщение слышащему абоненту, в т.ч. в органах исполнительной власти или организации сферы обслуживания; вызвать скорую помощь, службу спасения, милицию и т.д.; заказать «Социальное такси»; получить необходимую информацию; связаться с различными организациями и частными лицами для решения возникших вопросов, например, вызвать врача, заказать такси или билеты на поезд.

## Slide 44: Тактильные надписи и указатели

## Slide 45: Выпуклый шрифт на табличках
Буквы русского алфавита и арабские цифры знаков должны быть выпуклыми (высотой не менее 0,8 мм), прописными, без засечек, а также, при необходимости, - шрифтом Брайля.

## Slide 46: Тактильные таблички
СП 35-101 7.28
Оптимальная высота размещения тактильной информации - 0,6-1,1 м, а в зоне путей движения - на высоте 1,2-1,6 м.
СНиП 35-01.2001
3.61. Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.
Здесь не правильно. Читать неудобно.

## Slide 47: Тактильные указатели на поручнях лестниц

## Slide 48: Тактильные указатели в лифтах
Номер этажа должен быть рельефно обозначен арабскими цифрами высотой не менее 12 мм. Высота рельефа и толщина должны быть (1,0±0,2) мм.

## Slide 49: Тактильные указатели на кабинах манитарно-бытовых помещений

## Slide 50: *Тактильные схемы
На тактильной схеме учреждения отражается только неизменная информация и номера кабинетов

## Slide 51: Объемные тактильные макеты

## Slide 52: Тактильные информирующие таблички

## Slide 53: Оборудование мест ожидания
СП 59.13330 7.4.13. Места в специальной зоне ожидания и отдыха следует оборудовать индивидуальными средствами информации и связи: наушниками, подключаемыми к системам информационного обеспечения вокзалов; дисплеями с дублированием изображения информационных табло и звуковых объявлений; техническими средствами экстренной связи с администрацией, доступными тактильному восприятию; прочими специальными системами сигнально-информационного обеспечения (компьютеры, справки по телефону и т.п.).